Calcolo dell’uscita del circuito di figura:

Si definisce Funzione di Trasferimento il rapporto tra Uscita ed Ingresso:

MODULO della F. di T.:

Se

Se

|  | Alla frequenza = 0 il modulo di ¦G¦ vale 1 dunque ¦Vo¦=¦Vi¦cioè il segnale in uscita non viene attenuato dal filtro. Ad alta frequenza il modulo di ¦G¦ vale 0 Dunque ¦Vo¦= 0 cioè non c’è segnale in uscita. Per valori di frequenza intermedi ¦G¦ è compreso tra 0 ed 1 Dunque l’ uscita ¦Vo¦= ¦G¦¦vi¦ è minore dell’ingresso; in uscita si ha un segnale attenuato Il circuito è dunque un PASSA BASSO: “passano” i segnali in bassa freq. vengono attenuati quelli in alta freq. |
| --- | --- |

FASE della F. di T.:

Se

Se

|  | Alla frequenza = 0 la fase di G vale 0° dunque fase di Vo = fase di Vi cioè il segnale in uscita non viene sfasato dal filtro. Ad alta frequenza la fase di G vale -90° Dunque la fase di Vo = fase di Vi -90° cioè l’uscita è sfasata di 90° in ritardo. Per valori di frequenza intermedi la fase di G è compresa tra 0 ed -90° Dunque in uscita si ha un segnale ritardato di un angolo compreso tra 0° e 90°. |
| --- | --- |

DECIBEL ED ASSI LOGARITMICI

esempio:

L’ amplificazione e l’attenuazione (in generale: Guadagno) possono essere espresse:

- come numero puro:

- esempio:

- in decibel:

- esempio:

Noto il guadagno in decibel, per calcolare il guadagno come numero puro:

| Guadagno | Guadagno | Guadagno |
| --- | --- | --- |
| Numero puro | decibel | Numero puro | decibel | Numero puro | decibel |
| 1 | 0dB |  |  | 0.707 | -3dB |
| 10 | 20dB | 0.1 | -20dB | 1.414 | +3dB |
| 100 | 40dB | 0.01 | -40dB | 2 | +6dB |
| 1000 | 60dB | 0.001 | -60dB | 0.5 | -6dB |

N.B.

|G|dB = 0dB corrisponde a |G| = 1

quindi  cioè  uscita = ingresso

|G|dB =-3dB corrisponde a |G| ≅ 0.7 quindi  cioè uscita = 70% ingresso

|G|dB =20dB corrisponde a |G| =10 quindi  cioè uscita = 10 volte ingresso

Assi logaritmici:

DIAGRAMMI DI BODE

sono una rappresentazione approssimata realizzata su assi logaritmici.

Diagramma di BODE del MODULO:

Se (2R2C2 << 1	(

in	= 0dB

Se (2R2C2 >> 1	(

in

Calcoliamo la differenza tra|G| alla generica pulsazione (x >>1 e |G| 1 decade dopo cioè in 10((x :

quindi  cala di 20dB ogni decade

Approssimando, ritengo vere le considerazioni precedenti anche per:

ed .

Prolungando la retta di pendenza -20dB/dec verso sinistra, toccherà l’asse delle ascisse

in , infatti:

(=1/RC prende il nome di PULSAZIONE di TAGLIO ((t)

Il valore esatto di |G| in 1/RC è:

(

Quindi anziché come indicato dal valore approssimato (0dB)

Dunque utilizzando il diagramma di Bode si compie un errore massimo pari al 30% (-3dB) del valore esatto.

DIAGRAMMA DI BODE DELLA FASE

1 decade prima di 1/RC

1 decade dopo di 1/RC

Quindi risulta accettabile approssimare l’andamento della fase a:

DIAGRAMMI DI BODE DI CASI PARTICOLARI

Quindi una F. di T. dalla forma: 	dove

dove s = j(  ha il seguente diagramma di Bode:

(

|  | Rappresentando G2 = 1+j(( sul piano di Gauss si vede che: se ( = 0: G2 giace sull’asse dei reali ed ha modulo 1 (0 dB) e fase 0° se ( ( ( : G2 si allunga e tende alla verticale quindi avrà modulo ( (( dB) e fase 90° Queste considerazioni coincidono con quanto indicato dai diagrammi di Bode |
| --- | --- |

|  | Rappresentando G3 = 1-j(( sul piano di Gauss si vede che: se ( = 0: G3 giace sull’asse dei reali ed ha modulo 1 (0 dB) e fase 0° se ( ( ( : G2 si allunga e tende alla verticale “in giù” quindi avrà modulo ( (( dB) e fase -90° Quindi il modulo di G3 ha lo stesso andamento del modulo di G2 mentre la fase di G3 è “il negativo” di quella di G2 |
| --- | --- |

Oppure possiamo dire che G3 essendo il complesso coniugato di G2:

(

Quindi:

Ponendo:

|  | Sul diagramma di Bode Il modulo risulta essere una retta di pendenza 20 dB/dec taglia l’asse y in 20log( taglia l’asse x in ( = 1/( |
| --- | --- |

Infatti:

- Se calcolo |G6|dB in (x ed ad 1 decade dopo cioè in 10(x:

- Per trovare l’intersezione con l’asse delle ordinate si pone log(=0 in:

risulta

- Per trovare l’intersezione con l’asse delle ascisse si pone  in:

risulta

|  | N.B. Dal diagramma risulta che, se log( ( -( (cioè ( ( 0) (¦G6¦dB ( -( quindi G6=10-( = 0 ( Vo = 0(Vi = 0 a frequenza 0 l’uscita è 0 |
| --- | --- |

DIAGRAMMI DI FUNZIONI COMPOSTE

Se la F. di T. si può esprimere come prodotto o rapporto di F. di T. più semplici di cui sono noti i diagrammi di Bode,

dato che:

i diagrammi di Bode di G si possono ottenere per via grafica sommando o sottraendo i diagrammi di Bode delle F. di T. componenti.

Risulta però più semplice eseguire le somme: quindi è preferibile fare:

Es.  ( si sommano moduli e fasi di G1 e G2 anziché eseguire la sottrazione grafica di 2 G del “tipo 2” con diversa pulsazione di taglio ()

# Text boxes

G3

k>0

Im

Im

Re

Re

G2

Im

Re

G5=j((

G5

Vo

Vi

k<0